货物采购

公开招标文件

项目编号：GDZC-17GZ168

项目名称：九龙公园视频监控系统（一期）

采购人：佛山市南海区广佛商贸城发展有限公司

采购代理机构：广东中采招标有限公司

2017年 月

目   录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标资料表	5

第三章  用户需求书	7

第四章  评分体系与标准	23

第五章	28

投 标 人 须 知	28

一、	说 明	29

1	适用范围	29

2	监管部门及招标采购单位	29

3	合格的投标人	29

4	合格的货物和服务	29

5	投标费用	29

二、	招标文件	30

6	招标文件的编制依据与构成	30

7	招标文件的澄清	30

8	招标文件的修改	31

三、	投标文件的编制	31

9	投标的语言	31

10	投标文件的构成	31

11	投标文件的编写	31

12	投标报价	32

13	投标货币	32

14	联合体投标	32

15	证明投标人合格和资格的文件	33

16	证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件	33

17	投标保证金	33

18	投标有效期	34

19	投标文件的式样和签署	34

四、	投标文件的递交	34

20	投标文件的密封和标记	34

21	投标截止期	35

22	投标文件的修改和撤回	35

五、	开标与评标	35

23	开标	35

24	评标委员会和评标方法	35

25	投标文件的初审	36

26	投标文件的澄清	36

27	投标文件详细评价	37

28	定标原则与授标	37

29	质疑与回复	37

30	中标通知书	38

六、	授予合同	38

31	合同的订立	38

32	合同的履行	38

33	履约保证金	38

34	招标代理服务费	39

第六章	40

合同条款	40

第七章  投标文件格式	44

投标文件包装封面参考	44

投标文件目录表	45

# 第一章  投标邀请

广东中采招标有限公司受佛山市南海区广佛商贸城发展有限公司委托，对九龙公园视频监控系统（一期）进行公开招标，欢迎符合资格条件的供应商投标。

- 项目编号：GDZC-17GZ168

- 项目名称：九龙公园视频监控系统（一期）

- 采购项目预算金额：人民币1,961,976.31元

- 采购项目内容及需求：

- 项目内容：

| 采购内容 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- |
| 九龙公园视频监控系统（一期） | 一批 | 自合同签订之日起90日历天内完成交货及安装调试 |

- 采购项目要求：详见本招标文件第三章《用户需求书》。

- 投标人资格：

  - 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件。

  - 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。

  - 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料】。

  - 具有有效的《广东省安全防范系统设计、施工、维修资格证》二级或以上资质，或省外投标人具有有效的《广东省安全防范系统设计、施工、维修资格备案证》二级或以上。

  - 本项目不接受联合体投标。

- 招标文件的获取

招标文件详见附件招标文件下载

- 投标文件递交时间：2017年    月    日    时   分—    时   分。

- 提交投标文件地点：佛山市南海区桂城海六路8号联达大厦副楼8楼佛山市南海公有资产流转服务有限公司会议室。

- 投标截止及开标时间：2017年    月    日    时   分。

- 开标地点：佛山市南海区桂城海六路8号联达大厦副楼8楼佛山市南海公有资产流转服务有限公司会议室。

- 投标保证金递交时间、其支付方式及保证金金额：

投标人须于公告之日起至2017年 月 日下午17：00时前，将采购项目保证金由投标人名下的银行账户（采用银行柜台、网上银行转账两种方式之一的方式）缴纳到以下指定账户，以银行到账为准。保证金金额为￥39,239元（大写：人民币叁万玖仟贰佰叁拾玖元）。

（特别说明：本项目无须报名，已经缴纳保证金的投标人须在规定时间内提交投标文件，《企业采购保证金退付委托书》为投标人办理投标保证金退付的必须资料，由佛山市南海公有资产流转服务有限公司按照相关文件要求规定办理退款。）

（1）通过银行柜台转账时，必须在银行进账单或汇款凭证中准确填写收款人和交款人名称、账户，以及缴纳金额、交纳人证件号码信息；银行进账单或汇款凭证的备注/用途/附言等备注信息栏中必须准确填写采购项目的项目名称简称。

（2）通过网上银行转账时，必须在网上银行支付界面准确填写收款人和交款人名称、账户、缴纳金额，备注/用途/附言等备注信息栏中必须准确填写采购项目的项目名称简称。

（3）本项目名称简称：九龙公园视频监控系统（一期）

收款（人）单位名称：佛山市南海公有资产流转服务有限公司

账号：44504001040012386

开户行：中国农业银行佛山南海桂城支行

- 本公告期限自2017年    月    日至2017年    月    日止。

- 采购过程如出现异常情况，佛山市南海公有资产流转服务有限公司有权暂停或者中止该采购项目。

- 联系事项

- 采购人：佛山市南海区广佛商贸城发展有限公司

地址：佛山市南海区大沥镇桂和路联滘段广佛商贸城中心区办公楼

联系人：黄先生                        联系电话：0757-81187217

- 采购代理机构：广东中采招标有限公司    地址：佛山市禅城区金澜北路17号2层A区

联系人：韩小姐                        联系电话：0757-81993027

传 真：0757-81279048                  邮    编：528000

- 采购项目联系人：陈先生                联系电话：0757-81993027

广东中采招标有限公司

二○一七年  月  日

# 第二章  投标资料表

- 该资料表的条款项号是与第五章《投标人须知》条款项号对应的，或增加的条款，是对第五章《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 对第五章《投标人须知》的修改及补充： |
| 一、说明 |
| 2.3 | 采购人名称：佛山市南海区广佛商贸城发展有限公司 资金来源：财政性资金 |
| 2.4 | 采购代理机构：广东中采招标有限公司 地址：佛山市禅城区金澜北路17号2层A区 电话：0757-81993027； 传真：0757-81279048。 |
| 二、招标文件 |
| 7.3 | 集中答疑会或现场考察：不举行。 |
| 8.1 | 投标截止日期和时间：按招标文件第一章规定。 |
| 三、投标文件的编制 |
| 12.2.1.3 | （境内货物）其他伴随的服务费用：（根据项目情况，编制人员列明。如交通、保险等）运至最终目的地的内陆运输、保险、安装、调试、验收、培训及伴随货物交运的有关费用和标准附件价、备品备件及专用工具价。 |
| 12.2.2.2 | （境外货物）进口环节关税和增值税：无。 |
| 12.2.2.4 | （境外货物）其他伴随的服务费用：无。 |
| 12.5 | 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。 |
| 12.6 | 不允许有备选方案 |
| 12.7 | 不允许附加条件报价 |
| 18.1 | 投标有效期：90天。 |
| 19.1 | 投标文件份数：正本一份，副本五份，电子文件一份。 |
| 四、投标文件的递交 |
| 20.2.1 | 投标文件递交地址：按招标文件第一章投标邀请中规定。 |
| 21.1 | 开标日期、时间和地点：按招标文件第一章投标邀请中规定。 |
| 五、开标与评标 |
| 24.1 | 评标委员会由5名专家组成，从广东省综合评标评审专家库随机抽取的专家组成。 |
| 24.4 | 评标方法：采用综合评分法。 |
| 28.2 | 定标原则：推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人。 |
| 六、授予合同 |
| 32.1 | 合同签订时间：自《中标通知书》发出之日起五个工作日内 |
| 33.1 | 履约保证金： 提交时间:自中标通知书发出之日起15个工作日内； 金额:合同总金额的8%； 方式:银行划账形式划入采购人指定银行账户； 退还说明:整体竣工验收合格后10个工作日内无息退还。 |
| 34.1 | 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费： （1）以中标通知书中中标金额作为招标代理服务费的计算基数。 招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。按中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格(2011(534号文规定的“货物类”计算。 （2）招标代理服务费的缴纳形式：向采购代理机构直接缴纳招标代理服务费。可用支票、汇票、电汇、现金等付款方式。 投标人应签署第七章所附格式的招标代理服务费承诺书，作为投标文件的一部分。 中标人向采购代理机构交纳招标代理服务费，须凭领取人的身份证复印件并加盖公章领取中标通知书。 |
| 补充条款： 本项目相关公告在以下媒体发布：佛山市南海公有资产流转服务有限公司网站（http://nhgzlz.com/）、南海区公共资源交易网网站(http://www.nanhai.gov.cn/)、佛山市公共资源交易网网站(http://www.fsggzy.cn/)及采购代理机构网站（http://www.gdzczb.com/）上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。 2、评审结果确定后，采购人根据需要通知评标委员会推荐的第一中标候选人在2个工作日内，按投标文件中所列清单中的相关证件、证明文件、合同等文件的原件送采购人核对与投标人投标文件中的复印件是否一致。采购人在接到原件之日起3个工作日内，核对没有不一致的，须确认中标人；核对发现有不一致或第一中标候选人无正当理由不按时提供原件的，书面向采购代理机构提出，并报同级监管部门核实后按投标无效处理。 |

# 第三章  用户需求书

说明：

- 投标人须对本项目为单位的货物及服务进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

- 如采购本国写法：本项目采购本国产品。

- 用户需求书中打“★”号条款为实质性条款，投标人如有任何一条负偏离则导致投标无效。

- 用户需求书中打“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。

- 招标文件中标注“◆”为本次招标采购项目的产品主要标的，投标人应在《投标分项报价表》中清晰列明“标的名称、规格型号、数量、单价”。

- 项目内容

| 采购内容 | 数量 | 交货期 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 九龙公园视频监控系统（一期） | 一批 | 自合同签订之日起90日历天内完成交货及安装调试 | 人民币1,961,976.31元 |

- 系统概述

九龙公园是一个集旅游、休闲、娱乐的公众活动场所，是城市重要旅游景点，也是推动城市建设，促进旅游休闲产业发展，美化亮化自然环境的重大项目，是城市作为现代化旅游城市的标志性景区之一。

公园都普遍存在着面积大、场地分散，人员众多，公园周边的环境复杂等特点，随着近年来公园暴力事件和突发事故的增加,以及公园内监控需求的增加，传统的人力巡查已不能满足公园安全管理的需求，越来越多的公园开始考虑通过公园网络视频监控系统的实施来建设平安公园。

为了进一步满足社会经济发展与人们文明生活的高标准要求，创造一个安全、舒适、温馨、高效的旅游与生活环境，并根据公园的基本需求，本项目从具体实际出发，做到配置合理，留有扩展余地，技术先进，性能价格比高，确保系统性能高质量，高可靠性。

- 系统设计依据

- 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2011）；

- 《全国公安机关视频图像信息整合与共享工作任务书》（公科信[2012]11号）；

- 《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》；

- 《城市监控报警联网系统技术标准》（GA/T669-2009）；

- 《公安信息通信网边界接入平台安全规范（试行）---视频接入部分《广东省社会治安视频监控系统建设指引》（粤公通字[2005]310号）；

- 《广东省社会治安视频监控系统数据传输技术规范》（粤公通字[2005]310号）；

- 《广东省社会治安视频监控系统监控中心平台建设规范》（粤公通字[2007]139号）。

- 系统总体规划设计

- 系统组成

- 本方案将根据公园的不同防范区域的防护要求，结合专业需求，本着因地制宜、积极稳妥、注重实效、严格要求及保密的原则，为公园详细设计视频监控系统。

- 考虑到项目设计的定位及数字化视频产品的成熟与发展，本设计视频监控系统采用纯网络高清架构，既前端摄像机采用高清网络摄像机、传输采用基于公园局域网的网络传输、中心存储采用基于网络的NVR存储，并建立视频监控集中管理平台对监控设备进行统一管理实现高效实时监控。拟在九龙公园建设32个高清治安视频监控点等系统。

- 系统主要对公园内各个场所包括周界围墙、停车场、公园出入口、值班室、活动广场等进行全方位立体式监控、录像等。

- 本项目的视频监控系统由前端子系统、传输子系统、存储子系统、显示子系统和控制子系统等组成。

- 系统的设备接口协议必须符合GB/T 28181-2011，系统能满足接入佛山市公安局公共安全视频联网平台功能。

- 前端监控设备需求

- 高清超低照度网络摄像球机技术要求：具体详见技术参数。

- 监控立杆需求

应根据所需监控的范围、角度、场景以及现场条件来选择摄像机的安装方法，由于大部分监控的地点都在道路或室外公共场所，摄像机的安装固定以立杆为主。杆底端焊接固定法兰盘，预留拉线孔，地基应是硬质，同时根据现场安装点的地质的实际情况，调整相应的尺寸。立杆的安装应牢固，不得歪斜；制作要美观，其顶部应做防水帽。立杆应有较高强度，能抗12级台风、防摄像机抖动、防攀爬、防腐。

- 设备箱需求

所有的电源、光纤收发器、防雷器等前端辅助设备都安装在设备箱内，内部安装架的设计充分考虑设备的安装位置，同时具有防雨、防尘、防高温、防盗等功能。不便于在立杆上部安装设备箱的，在地面设置设备机柜，其设计按照相关的规范标准执行，同时应具有防尘、防雨、防破坏等功能。

- 防雷接地网需求

接地网布置依据地形进行设计。立杆的基础由钢筋网加混凝土构成，首先用二根网络营运商须提供点到点光纤线路的供应。角钢作为接地极，同时用镀锌扁钢把二根接地极焊接形成接地网的一部分，二根接地极相距要大于一米，再此接地网与法兰盘进行焊接，钢管或角钢需经过热镀锌工艺处理，以增加抗腐性能和提高其导电性能。

严格执行国家的有关标准和规范，立杆防雷接地电阻≦10Ω。

- 供电需求

前端设备供电采用就近取电方式。

- 传输子系统设计

- 传输方式的类型

因监控中心信号有防雷的要求，宜选用光纤传输方式传输信号，可有效避免视频信号丢失。

- 监控中心设计

公园监控中心视频监控系统包含控制子系统、解码及显示子系统、存储子系统等。监控中心是整个视频监控系统的指挥调度中心，也是整个系统后台设备集成和管理核心,本项目需求针对32个高清监控点进行中心系统设计。监控中心系统由高清视频矩阵系统(含解码/控制于一体化及网关等强大功能)、电视墙系统、高清存储设备NVR、光收发器等接入设备等组成。

- 高清视频矩阵系统技术要求：具体详见技术参数。

- 图像信息存储NVR技术要求

本项目采用对本级管辖区域内的所有图像进行统一集中存储，高清视频图像信息的录像回放分辨率不低于1080 格式(1920×1080)，设计采用高可靠性的嵌入式NVR，实现全天24小时实时录像，录像保存时间30天。

- 高清硬盘录像机(NVR)主要特点：具体详见技术参数。

- 监控中心显示系统

根据监控室的实际条件，新建一套电视墙显示系统，主要包括4台（2×2）46寸高清超窄边液晶拼接屏（1980×1080），电视墙墙架等。系统监控图像都能够统一实时管理调度上电视墙大屏显示系统。

- 技术参数

| 序号 | 设备名称 | 设备参数及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、室外监控部份 |
| 1 | ◆高清超低照度网络摄像球机 | 视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL； 支持25倍光学变倍； ★支持双路视频融合，球机内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，球机可对视频图像进行融合输出（需要在公安部检验报告中体现，投标时提供公安部出具的型式检验报告复印件作为证明材料）； 红外距离不小于850米； ▲支持最低照度可达彩色：0.0003Lux；黑白：0.0001Lux （需要在公安部检验报告中体现）； ▲具有自动、关闭、开启光学透雾设置选项，透雾等级0-100可调。当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。（需要在公安部检验报告中体现）； 信噪比≥60dB，码率是6M时网络延时不大于110ms； 球机与客户端之间用150m超五类非屏蔽网线直接连接，使用丢包测试软件发送2000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个。 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为30%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 支持水平手控速度不小于900°/S； 垂直手控速度不小于300°/S； ▲球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB（需要在公安部检验报告复印件中体现）； 支持16路报警输入接口，4路报警输出接口，支持1路音频输入和1路输出接口（需要在公安部检验报告复印件中体现）； 可通过IE浏览器将视频编码格式设置为H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG，可将H.264、H.265格式设置为Baseline/Main/High Profile；音频编码支持MP2L2、G.711ulaw、G.711alaw、G.726、G.722.1、G.729、G.723、AAC及PCM； 支持五码流输出，主码流、第五码流同时支持1920x1200@60fps、1920x1080@60fps、1280x960@60fps、1280x720@60fps； ▲白天和夜间，车辆捕获率不小于99%，车牌识别率不小于99%；同时可在抓拍图片上叠加监测点编号、监测点信息、摄像机编号、抓拍时间、车牌号码、车身颜色、车辆类型、场景编号、场景名称等信息（需要在公安部检验报告复印件中体现）； 支持违停、逆行、掉头、道路拥堵、压线、机占非、违法变道等检测； ▲球机可响应平台下发的获取可视域信息指令，上报设备视场角、可视距离、安装位置、镜头指向方位。其中设备视场角、可视距离能够随着倍率变化（需要在公安部检验报告中体现）； 室外球机应具备较好防护性能，支持IP67、15KV防浪涌； ★具备BDS定位和GPS定位功能，并能够在监控画面叠加设备所在地的经纬度信息（需要在公安部检验报告中体现，投标时提供公安部出具的型式检验报告复印件作为证明材料）。 | 台 | 32 |
| 2 | 摄像机电源 | 开关式电源 DV12V/24V/3A | 个 | 32 |
| 3 | 摄像机支架 | 配套大支架 | 个 | 32 |
| 4 | 监控杆 | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内； 回填土，人工夯实； 人工装自卸汽车运土方,运距综合考虑； 电线路基础工程（含钢筋及预埋件）500×500×800mm； 成套球形摄像机监控杆，钢材热镀锌，杆高6m，伸臂2m； | 套 | 32 |
| 5 | 前端设备箱 | 1、材质：镀锌铁板，尺寸（宽×高×深）：450×530×250mm。 2、面板厚度≥0.8m； 表面喷涂：白色户外喷涂, 箱体应有用“蓝色字体”明显标识，如“治安监控”字样； 3、箱体进线孔必须有胶套保护，以防止各种线缆被刮伤； 4、含熔纤盘、自动合闸开关（熔纤盘、自动合闸开关品牌可以另选）； 5、用途：放置摄像机电源、防雷器、光纤收发器等。 | 套 | 32 |
| 6 | ◆抗干扰防雷器 | 1、标称工作电压 AC 220V； 2、放电电流 20kA(8/20μs)； 3、限制电压 ≤900V(3 kA)； 4、漏泄电流 ≤20μA； 5、响应时间 ≤1ns； 6、保护模式 L-PE、N-PE； 7、脱离装置：有； 8、RJ45标准以太网控制部分； 9、接口 RJ45； 10、(1-2、3-6,两对线；10/100M以太网标准)； 11、工作电压 5V； 12、传输速率 155MBps； 13、插入损耗 ≤0.3dB； 14、响应时间 ≤1ns； 15、放电电流 5/0.5kA(8/20μS)； 16、▲信号防雷电路与地之间的连接线路上设置有第一隔离装置（提供国家相关部门颁发的技术专业认定证书复印件加盖投标人公章）； 17、▲防雷器具有接地抗干扰技术（提供国家相关部门颁发的技术专业认定证书复印件加盖投标人公章）； | 台 | 32 |
| 7 | 防雷 插座 | SPD端口：两端口； SPD类别：组合型； 电源系统：交流单相供电系统 220V； 额定电压 ：250V； 最大持续运行电压：320V； 额定负载电流：10A； 额定功率：2000W； 电源标称放电电流：9kA； 电源最大放电电流：18kA； 电源保护水平：<1.3kV； RFI/EMI 滤波：uln15k-20MHz 4-40dB； 响应时间：≤25ns； 视频标称放电电流:5kA； 视频最大放电电流:10kA； 视频保护水平：<600V。 | 条 | 32 |
| 8 | 自动恢复漏电保护开关 | 在L-N间加1.2/50us(8/20us)组合波，2kV不产生误动作，6kV不损坏。零/火线接反时起保护、输入电压达300V时不损坏。 | 台 | 32 |
| 9 | 4芯光缆 | 国标（满足项目需要）平均每监控点不足100米,应是符合实际需求 | 米 | 3500 |
| 10 | 8芯光缆 | 国标（满足项目需要） | 米 | 1000 |
| 11 | 12芯光缆 | 国标（满足项目需要） | 米 | 1000 |
| 12 | 16芯光缆 | 国标（满足项目需要） | 米 | 1000 |
| 13 | 24芯光缆 | 国标（满足项目需要） | 米 | 1000 |
| 14 | 32芯光缆 | 国标（满足项目需要） | 米 | 1000 |
| 15 | 64芯光缆 | 国标（满足项目需要） | 米 | 1000 |
| 16 | 主路熔接包 | 国标（满足项目需要） | 个 | 20 |
| 17 | 支路熔接包 | 国标（满足项目需要） | 个 | 20 |
| 18 | 熔纤盘 | 国标（满足项目需要） | 个 | 32 |
| 19 | 96芯ODF架 | 国标（满足项目需要） | 套 | 1 |
| 20 | 光纤连接 | 光纤连接 熔接法 单模 | 项 | 1 |
| 21 | 尾纤 | 国标（满足项目需要） | 条 | 32 |
| 22 | 光纤跳线 | 国标（满足项目需要） | 条 | 64 |
| 23 | 防雷接地线 | 6M²（满足项目需要） | 米 | 500 |
| 24 | 视频电缆 | 国标75-3/96编（满足工程需要） | 米 | 500 |
| 25 | 网线 | 国标六类（满足项目需要） | 米 | 800 |
| 26 | 电源线 | 国标3×2.5（满足项目需要） | 米 | 6559 |
| 27 | HDMI线缆 | 国标； 长5米～10米 | 条 | 10 |
| 28 | 人(手)孔井 400×400×500mm | 非定型井垫层，混凝土 C15混凝土； 砖砌，矩形，预拌砌筑砂浆M7.5砌筑； 砖墙，抹灰，井内侧，水泥防水砂浆1:2； 复合材料井盖400×400mm。 | 个 | 18 |
| 29 | 光纤测试 | 光纤测试 | 项 | 1 |
| 30 | 接地极 | 接地极(板)制作、安装角钢接地极 普通土 镀锌角钢50×50×5mm，每套2根，每根1.5m。 | 套 | 33 |
| 31 | 配管 | 塑料管埋地敷设 PE50 | 米 | 2600 |
| 32 | 挖沟槽土方 | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内； 人工装汽车运卸土方，运距综合考虑。 | m³ | 702 |
| 33 | 回填方 | 回填土夯实机夯实，槽、坑 | m³ | 702 |
| 34 | 铺种草皮 | 公共绿化铺种件装草皮，铺台湾草； 草皮成活保养1年。 | ㎡ | 780 |
| 35 | 平面块料拆除 | 拆除石材地面，保存好 | ㎡ | 12 |
| 36 | 拆除路面 | 风动凿岩机拆除混凝土类路面层，无筋，厚15cm内； 人工装卸汽车运石方，运距综合考虑。 | ㎡ | 12 |
| 37 | 拆除基层 | 人工拆除基层 碎(砾)石，厚30cm内； 人工装卸汽车运石方 运距综合考虑。 | ㎡ | 12 |
| 38 | 拆除基层 | 机械拆除各类底层，厚15cm内； 人工装卸汽车运石方，运距综合考虑。 | ㎡ | 12 |
| 39 | 石材楼地面（使用拆除的花岗岩） | 楼地面铺花岗岩石板（使用拆除的花岗岩）； 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 30mm 预拌地面砂浆1:3。 | ㎡ | 12 |
| 40 | 碎石 | 人工铺装碎石底层，厚度 30cm | ㎡ | 12 |
| 41 | 水泥稳定碎(砾)石 | 路拌铺筑水泥石屑混合料，水泥含量6%，厚度 15cm | ㎡ | 12 |
| 42 | 现浇混凝土人行道及进口坡 | 垫层 混凝土 厚度 12cm C25商品混凝土 | ㎡ | 12 |
| 二、监控中心设备 |
| 43 | 千兆 交换机 | 应用层级：三层； 传输速率：1000Mbps； 交换方式：存储-转发； 背板带宽：320Gbps； 包转发率：132Mpps； MAC地址表：16K ； 端口结构：非模块化； 端口数量：52个； 端口描述：48个千兆以太网电接口，4个千兆以太网SFP接口； 控制端口：1个Console RS232口； 扩展模块：4个扩展插槽； 功能特性 VLAN：支持802.1Q VLAN； QOS：支持QOS； 组播管理：支持可控组播； 网络管理：本地命令行CLI； 远程Telnet； 图形化NetNumen； 集群管理ZGMP（命令行模式、图形模式）； 支持SSHv2.0； 支持用户网管本地、远程认证； 安全管理：支持MAC地址过滤； 支持MAC地址捆绑； 支持广播、组播、单播报文抑制； 支持端口限速； 电源电压：AC 100-240V，50-60Hz； | 台 | 2 |
| 44 | ◆高清视频矩阵 | 产品支持支持四风扇冗余，转速自动调整，并支持热插拔；双电源冗余，热插拔更换；具备具有液晶显示屏，可以查看系统状态； ★产品主控板具有16个串口支持挂载128个RS485控制设备，具有7个RJ45网络接口、6个光纤接口、1个USB接口（需要在公安部检验报告复印件中体现，投标时提供公安部出具的型式检验报告复印件作为证明材料）； ▲产品具备三码流编码功能：样机支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能（需要在公安部检验报告中体现）； 产品标配不少于4路VGA输入+8路HDMI输出； 产品支持各输出口同步轮巡输出，支持多组轮巡同步切换； 产品支持多个视频输出拼接画面上编辑字符信息功能，可跨屏幕、跨图像滚动显示并可设置相关参数； ▲产品音频编码功能：具备G.722、G.711u、G.711A、PCM格式编码选项（需要在公安部检验报告中体现）； 产品支持通过网络将计算机视频显示至电视墙； 产品支持走廊模式功能； 产品具有同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差≤1ms； 产品支持可以截取信号源的任何局部信息作为新信号源显示； 产品支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏； 产品支持网络协议设置，网络协议设置菜单具有RTP/RTSP/ONVIF/TCP/UDP/组播设置选项； ★产品编码板支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置（需要在公安部检验报告复印件中体现，投标时提供公安部出具的型式检验报告复印件作为证明材料）； ▲产品单板卡可支持8路800W或96路1080P或128路720P解码H.264/H.265解码（需要在公安部检验报告中体现）； ▲产品支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能（需要在公安部检验报告中体现）； | 个 | 1 |
| 45 | 网络键盘 | PAD键盘，网络接入方式，4维摇杆控制摇杆，10.1寸1024×600电容触摸屏，Android4.4，分体设计，2个USB接口，2个1080P，支持一路265解码，DVI/HDMI外接输出口，兼容各行业平台软件、全系列前后端、监控中心设备。 | 台 | 1 |
| 46 | ◆软件管理平台 | WEB端最大支持用户数500个，客户端支持并发访问50个用户； ▲WEB端支持用户名、用户级别、联系电话、Email、用户角色分配的信息管理（需要在公安部检验报告中体现）； WEB端支持用户IP绑定，指定IP地址用户才能登陆平台； WEB端支持用户访问权限、用户类型设置； WEB端支持HTTPS安全加密访问认证； WEB端支持验证码、连续登陆尝试次数限制、用户IP地址多种密码验证方式； WEB端登陆支持密码强度提醒，平台用户密码强度设置； WEB段监控点最多管理容量为50000路； WEB端支持设备在离线状态监测； 支持接入EHOME、ONVIF、GB/T 28181等协议的设备； 支持平台级联设置，上级平台可以预览下级平台视频和回放下级平台录像； 通过WEB端支持对平台内管理的视频设备的在线状态、录像状态、监控点在线率等运维状态进行实时监测； 通过WEB端支持视频质量诊断，接收图像偏色、条纹干扰等异常报警信息； 通过WEB端支持对监控点的在线情况、录像情况、解码资源状况等数据进行统计并可生成报表； 支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iPhone）视频预览； 支持显示鱼眼图像或矫正后图像； 客户端支持预览记忆功能，包括当前预览的监控点和当前分屏状态； 客户端支持自动在1/4/6/7/9/16/24画面分割模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示； 客户端预览画面支持亮度、对比度、色调、饱和度参数调节； ▲支持鹰眼系列全景摄像机，实现180度的全景监控，可以对全景区域内的多个目标进行穿越警戒面、区域入侵、进入区域、离开区域行为的检测（需要在公安部检验报告中体现）； ▲预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、音量控制、主/子码流切换、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍、鱼眼、图像选取定位（需要在公安部检验报告中体现）； 支持定制录像、报警录像等录像模式，不同类型录像以不同颜色进行区分； 支持录像文件上传云存储系统； 支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像； 客户端回放支持1/4/6/7/9/16画面分割模式及全屏显示； 支持单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速）、同步回放、异步回放； 录像回放支持拖动进度条或指定时间点来进行录像定位； 支持录像标签功能，支持搜索、修改、删除标签，并可通过标签定位录像并回放；支持通过车牌搜索定位录像并回放； 支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段； 大屏控制：可对大屏进行1/4/9/16分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景； 平板电脑大屏客户端：支持在平板电脑上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游等操作； 通过客户端支持预览上墙、回放上墙、报警联动上墙； ▲通过客户端支持通过配置窗口分屏数（1/4/9/16），使预览上墙分割数等于或大于配置的数时上墙子码流，低于配置的分屏数时上墙主码流（需要在公安部检验报告复印件中体现）； ▲支持报警应用功能、电子地图功能、人脸检测功能、客流统计功能（需要在公安部检验报告复印件中体现）； 支持门禁应用功能、可视对讲功能、巡查功能； 支持考勤系统功能、消费系统功能、停车场系统功能、访客系统功能、梯控系统功能； 支持接入动环主机，接收温湿度等传感器采集的数据，并以图形化方式展示； 通过WEB端支持对采集数据进行阀值设定，超过设定阀值将触发报警； 通过WEB端支持自定义设定数据采集的频率，并将数据叠加到视频画面中； 支持对采集数据进行时间节点统计，并以图形化方式展示； ▲支持卡片、指纹、密码等多种认证，支持首卡开门、反潜回、非法开门联动报警功能。（需要在公安部检验报告复印件中体现）； 支持通过客户端查看可视对讲门口机的实时视频并可进行开锁操作，支持对室内机发布物业催费、广告等信息； 支持移动单兵、读卡器、RFID射频巡查； 支持WEB端考勤管理及考勤数据分析展示； 支持消费机接入平台在线离线式消费，支持消费权限消费报表设置； 支持展示出入车辆图片、号码展示，支持对接微信公众号、支持自动缴费； ▲支持二维码、身份证、IC卡等多种介质授权通行，支持访客单管理停车场系统，可自动授权进行车辆放行（需要在公安部检验报告复印件中体现）； 支持梯控权限管理，访客梯控联动功能； | 套 | 1 |
| 47 | ◆高清硬盘录像机(NVR) | 支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC； 支持多屏输出，可设置2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA接口各一个，同一组内为同源输出，两组之间可以异源输出视频图像。支持64/36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览； 支持同时输出3路 H.264编码、20fps、4000×3000格式的视频图像； 支持录像打包时间1-300分钟可设置； 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像文件剪辑和回放截图功能； 可设置主码流、子码流、第三码流进行录像； 可同时正放或倒放32路H.265编码的视频图像； 可支持最大接入总带宽512Mbps的32路视频图像； 支持智能检索回放功能：进行智能检索回放时，通过设置线、四边开、矩形、全屏4种规则，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置； 支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能； 支持浓缩播放功能，录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置（前端IPC需支持智能侦测功能）； 支持即时存储和回放功能，可存储和回放设备断电、断网前一秒的录像； 支持将选中通道24小时内的录像文件按时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大16分屏； ▲支持图片直存功能：接入卡口摄像机，卡口摄像机识别到车牌后可将图片直接存入NVR，NVR可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间、车牌号码检索图片（需要在公安部检验报告复印件中体现）； 支持8个SATA接口，1个eSATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，8路报警输出接口； ★支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报，最大支持8路（需要在公安部检验报告复印件中体现，投标时提供公安部出具的型式检验报告复印件作为证明材料）； ▲支持接入人体抓拍机，当抓拍机侦测到人体并触发报警时，NVR可联动录像、保存人体图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片（需要在公安部检验报告中体现）； ▲支持对人体抓拍机上报的报警图片进行二次识别，去除非人体报警（需要在公安部检验报告中体现）； ▲支持对人体图片进行结构化识别，可提取出人体属性（性别、年龄段、衣服颜色、戴眼镜、背包、骑车），并支持按属性进行检索人体图片； 可对图片进行建模，并支持人体以图搜图，相似度可设置为0-1（需要在公安部检验报告中体现）； 支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录； ▲支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放（需要在公安部检验报告中体现）； ▲可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字（需要在公安部检验报告中体现）； | 台 | 7 |
| 48 | 监控级专用硬盘 | 3000G 3.5英寸 7200转，64M缓存， SATA3TB | 块 | 56 |
| 49 | 光纤收发器机箱 | 1、 插槽数：16槽； 2、 电源输入：AC100～260V，50～60HZ； 3、 直流输出：DC5V； 4、 纹波：≤50mv； 5、 噪音：≤50mv； 6、 双风扇散热； 7、 电源保护：过压保护，过流保护，短路保护； 8、 规格：2U高； | 台 | 4 |
| 50 | 光纤收发器 | 光接口：SC、FC可选； 光纤类型：单模/单纤； 输出/输入波长：1310/1550nm； 支持IEEE 802.3/802.3u，IEEE 802.1Q(VLAN)； 电接口：RJ45（直连式、交叉式）； 传输距离：0KM～40KM； 接口速率：10/100M自适应； 全双工，半双工完全自适应。 | 台 | 32 |
| 51 | 操作台 | 标准四联 | 套 | 1 |
| 52 | UPS输入电源防雷器 | 通流量一级100KA、二级40KA。 | 套 | 1 |
| 53 | 控制设备 | CPU： 2600； 内存：8G； 硬盘：1000G硬盘； 显示器：23吋液晶，支持1080P； 网卡：集成1个千兆网卡； 声卡：集成； 显卡：独立显卡，2G显存； 正版64位windows系统。 | 台 | 2 |
| 54 | 网络控制集线器 | 8路485集线器/共享器，1主口-8分口。 | 台 | 4 |
| 55 | UPS （不间断电源/1小时） | 额定容量10KVA； 输入 输入配线 单相二线+地线； 电 压 220 (176~276)VAC； 电流 27Amax； 频 率 50（46~54）Hz； 功率因数 ＞0.99（满载时）； 输出 电 压 220VAC； 功率因数 0.7滞后； 电压误差 ±1%； 电流 27A； 频率误差 在正常频率输入范围（该范围可调），同步于输入频率，超过频率范围或在电池模式下，输出频率误差为额定值±0.1%； 失真度 THD＜2%在满载时（线性负载）； 过载容量 105%-130%负载10分钟后转入旁路，＞130%负载1秒钟后转旁路，1分钟后关闭输出； 电流峰值比 3：1 max； 直流电压 192VDC/； 操作环境 环境温度 0℃～40℃； 环境湿度 ＜95％；18、海拔高度 ＜1000m； 储藏温度 0℃～40℃； | 套 | 1 |
| 56 | ◆46寸高清拼接屏 | 对角线尺寸(inch)：46"； 分辨率：1920x1080（向下兼容）； 背光形式：LED直下式背光源； 色彩：16.7 M (8bit)； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间(平均)：8ms(G to G) ； ▲对比度：≥6000:1（需要在公安部检验报告中体现）； ▲亮度：≥485cd/㎡（需要在公安部检验报告中体现）； 点距：0.53mm； 色彩饱和度：92.00%； 屏幕活动域：1018.08mm(H) x 572.67mm(V)； 物理拼缝5.3mm； 输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1，USB×1； 输出接口：VGA×1， DVI×1， BNC×2； 输入电压：AC 100-240V～, 50/60HZ； 功耗：≤111W； 工作温度：0℃--40 ℃； 寿命：≥60000小时； 前维护：拼接屏支持采用前维护装置。 | 台 | 4 |
| 57 | 计算机应用、网络系统试运行 | 系统试运行全部信息点 | 项 | 1 |
| 58 | 安全防范分系统调试 | 安全防范分系统调试，电视监控系统、摄像机(台) | 项 | 1 |
| 59 | 安全防范系统工程试运行 | 安全防范系统工程试运行，电视监控系统 | 项 | 1 |
| 60 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 | 项 | 1 |
| 61 | 不间断电源 | 事故照明装置（挂壁式） | 项 | 1 |
| 62 | 计算机应用、网络系统系统联调 | 网络调试 | 项 | 1 |
| 63 | 接地装置调试 | 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网 | 项 | 1 |
| 64 | 配管 | 刚性阻燃管砖、混凝土结构明配 PC20 | 米 | 5 |
| 65 | 配管 | 刚性阻燃管砖、混凝土结构明配 PC25 | 米 | 10 |
| 66 | 配线 | 管内穿线 铜芯电线VV-6mm² | 米 | 15 |
| 67 | 配线 | 管内穿线 照明线路(铜芯) 铜芯电线ZRBV-4mm² | 米 | 90 |
| 68 | 插座 | 单相明插座 ，二三极 ，220V 15A | 个 | 8 |
| 69 | 插座 | 空调插座 ，220V 15A | 个 | 1 |
| 70 | 插座 | 信息插座， 单口 | 个 | 4 |
| 71 | 控制开关 | 控制开关安装， 自动空气开关 C65-10A/1P | 个 | 1 |
| 72 | 控制开关 | 控制开关安装， 自动空气开关 C65N-15A/2P | 个 | 2 |
| 73 | 接地母线 | 接地母线敷设 户内接地母线敷设 紫铜排40×3mm | 米 | 72 |
| 74 | 接地极 | 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 镀锌角钢50×50×5mm，2.5m/根 | 根 | 3 |
| 75 | 金属复合地板 | 全钢抗静电通路地板安装 600×600mm 含骨架 | ㎡ | 12 |

备注：

- 上述列表中的技术参数为本项目所采购设备的基本配置要求，对未有注明的参数要求，均以标准配置为准。如在各技术参数中仅为某一品牌或型号所特有的，仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人可以选用替代标准。

- ★本招标项目为交钥匙项目，所有子项目要求中的设备、项目的配置参数、技术规格及数量为基本要求。投标人投标方案中，应包括但不限于各项目中要求的设备、材料及施工要求，最终需要提供的是完善的整体系统。

- 包装、保险及发运、保管要求

- 设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

- 中标人负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

- 各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

- 货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

- 货物在系统安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

- 设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。

- 质保期及售后服务要求

- 质量保证期（简称“质保期”）为一年，质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身有偿维修保养服务。

- 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

- 对采购人的服务通知，中标人在接报后1小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

- 安装、调试与验收

- 中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

- 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

- 中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

- 报价要求

本项目报价已包括但不限于货物费、运输费、装卸费、保险费、安装费、零配件费、技术服务费（含联络费、培训费、调试费）、税费（含新旧税制下执行的所有税费）、验收费、中标服务费、不可预见费等完成本项目内容所需的一切相关费用等。

- 付款方式

由采购人按下列程序付款：

- 预付款：签订合同后，30个日历日内支付至合同总价20%；

- 设备安装调试结束，项目完工之日起30个日历日内支付至合同总价70%；

- 项目整体完成验收合格且完成结算工作后，30个日历日内支付至结算价95%；

- 质保期满之日起30个日历日内，支付至结算价100%；

- 中标人凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同；

（2）中标人开具的正式发票；

（3）验收调试报告（加盖采购人公章）；

（4）中标通知书。

- 本项目为政府财政拨款，采购人在前款约定的付款时间向政府采购支付部门提出办理支付申请手续后即视为采购人已经按期支付，政府财政支付部门的审核时间与采购人无关。

第四章  评分体系与标准

- 本评标办法采用综合评分法。

- 评标步骤：评标委员会先进行投标文件初审，对通过初审的投标文件进行技术、商务及价格的详细评审最后评标委员会出具评标报告。

- 评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分、价格评分相加得出其综合得分。

资格、符合性评审条款

项目名称：九龙公园视频监控系统（一期）

项目编号：GDZC-17GZ168

| 序号 | 评 审 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 具备招标文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全； |
| 2 | 投标函已提交并符合招标文件要求的； |
| 3 | 投标人按招标文件要求缴纳投标保证金的； |
| 4 | 按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字，或签字人有法定代表人有效授权书的； |
| 5 | 投标报价未超过本项目最高限价的； |
| 6 | 投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； |
| 7 | 投标文件没有招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的； |
| 8 | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

技术部分评分表

（35分）

项目名称：九龙公园视频监控系统（一期）

项目编号：GDZC-17GZ168

| 评审内容 | 分值 |
| --- | --- |
| 技术参数 （25分） | 根据高清超低照度网络摄像球机重要技术参数“▲”，能完全响应或优于的每项得1分，负偏离或不响应不得分，最高得5分。 （须提供公安部检验报告复印件加盖原厂家公章及投标人公章作为证明材料） |
|  | 根据抗干扰防雷器重要技术参数“▲”，能完全响应或优于的每项得0.5分，负偏离或不响应不得分，最高得1分。 （提供国家相关部门颁发的技术专业认定证书复印件加盖投标人公章） |
|  | 根据高清视频矩阵重要技术参数“▲”，能完全响应或优于的每项得1分，负偏离或不响应不得分，最高得4分。 （须提供公安部检验报告复印件加盖原厂家公章及投标人公章作为证明材料） |
|  | 根据软件管理平台重要技术参数“▲”，能完全响应或优于的每项得1分，负偏离或不响应不得分，最高得7分。 （须提供公安部检验报告复印件加盖原厂家公章及投标人公章作为证明材料） |
|  | 根据高清硬盘录像机(NVR)重要技术参数“▲”，能完全响应或优于的每项得1分，负偏离或不响应不得分，最高得6分。 （须提供公安部检验报告复印件加盖原厂家公章及投标人公章作为证明材料） |
|  | 根据46寸高清拼接屏重要技术参数“▲”，能完全响应或优于的每项得1分，负偏离或不响应不得分，最高得2分。 （须提供公安部检验报告复印件加盖原厂家公章及投标人公章作为证明材料） |
| 技术实施方案 （5分） | 根据投标人技术实施方案包括（技术方案概述、实施程序总体设想及实施段划分等等）的合理性比较： 技术实施方案响应程度优，得5分； 技术实施方案响应程度良，得3分； 技术实施方案响应程度一般，得1分； 技术实施方案响应程度差或不提供，得0分。 |
| 项目实施保障性（5分） | 投标人能提供高清超低照度网络摄像球机、抗干扰防雷器、软件管理平台、高清视频矩阵、高清硬盘录像机(NVR)设备生产厂家上门服务承诺书，每提供一份得1分，最高得5分。 |

备注：

- 招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

- 技术评分：所有评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

商务部分评分表

（35分）

项目名称：九龙公园视频监控系统（一期）

项目编号：GDZC-17GZ168

| 评审内容 | 分值 |
| --- | --- |
| 售后服务方案 (7分) | 有规范售后服务流程介绍，多种服务途径介绍和售后服务承诺等，及是否满足招标文件对售后服务的要求进行比较： 有规范售后服务流程介绍，多种服务途径介绍和售后服务承诺等，及优于招标文件对售后服务的要求，得4分； 有较规范售后服务流程介绍，多种服务途径介绍和售后服务承诺等，及满足招标文件对售后服务的要求，得2分； 售后服务流程介绍一般，服务途径介绍和售后服务承诺一般，及较满足招标文件对售后服务的要求，得1分； 差的或不提供，得0分。 |
|  | 根据本项目的施工、售后服务的便利性等实际情况对投标单位进行比较: 施工、售后服务的便利性优，得3分； 施工、售后服务的便利性良，得2分； 施工、售后服务的便利性一般，得1分； 差的或不提供，得0分； （以投标人营业执照地址至采购人单位最短驾车线路百度截图作为证明材料，需清晰标注距离数据） |
| 拟投入本项目人员情况（12分） | 1、投入管理人员具有电子工程技术高级工程师证书，得2分；具有公共安全技术高级工程师证书，得2分；具有PMP项目管理专业人员证书，得2分；本子项最高6分。 2、投入技术人员中具有公共安全技术中级或以上工程师，得1分；具有电子工程技术工程师，得1分。本子项最高2分。 3、投入技术人员具有广东省安全技术防范从业资格培训学习结业证书 ，每提供一个得1分，本子项最高得4分。 （提供以上人员资质证书复印件及2017年7-9月在投标单位购买社保证明文件作为证明材料，证书原件核查） |
| 同类项目 (9分) | 投标人提供2014年1月(以合同签订日期为准)至今， 单项业绩合同金额在人民币200万元或以上,每提供一项得3分,本子项最高得9分； 人民币100万元≤单项业绩合同金额＜人民币200万元,每提供一项 得1分，本子项最高得3分。 本项最高得9分。 (须同时提供合同复印件、通过公安部门项目整体验收报告及第三方检测机构的检测报告复印件,不提供不得分） |
| 公司实力 （7分） | 投标人2015年至今连续两年或以上获得守合同重信用证书/重合同守信用证书的，得2分；只有一年的，得1分，本项最高得2分。（提供证书复印件作为证明材料，证书原件核查） |
|  | 投标人为广东省公共安全技术防范协会会员单位的，得0.5分；任常务理事单位（含）以上的职务，得1分，无得0分。本项最高得1分。（提供证书复印件作为证明材料,证书原件核查） |
|  | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证得1分。 （提供证书复印件作为证明材料，不提供不得分） |
|  | 投标人或其直属分支机构所投入本项目的作业车辆为全部自有车辆的，每辆得1分，最高得3分； 部分租赁或全部租赁的，每辆得0.5分，最高得1.5分。 （自有作业车辆的提供有效的机动车行驶证及发票复印件；租赁作业车辆的提供有效的车辆租赁协议复印件和机动车行驶证复印件，无法证明车辆所属关系的不得分。） |

备注：

- 招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

- 商务评分：所有评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

评审内容中所要求提交“原件”的应独立封装，并内附“资料原件提交清单”（详见第七章投标文件格式），以便评审委员会核对，评标结束当日退回，如未提供原件的，该项评分为0分。

价 格 评 分 表

（30分）

- 价格核准：评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则详见第五章第25.2条相关条款。

- 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性、符合性审查）且投标价格最低的有效投标报价（指修正后报价，下同）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值×100

# 第五章

# 投 标 人 须 知

# 说 明

# 适用范围

  - 本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

# 监管部门及招标采购单位

  - 监管部门指同级或以上人民政府财政部门。

  - 招标采购单位指采购人及采购代理机构。

  - 采购人指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。本招标文件第二章投标资料表中所述的采购人已拥有一笔财政性资金。采购人计划将一部分或全部资金用于支付本次采购后所签订合同项下的款项。

  - 采购代理机构是指依法取得招标资格、从事招标代理业务并提供相关服务的专门机构。

# 合格的投标人

  - 投标人是响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - 合格的投标人

    - 具有独立承担民事责任的能力。

    - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

    - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

    - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

    - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

    - 法律、行政法规规定的其他条件。

    - 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构的供货商才能参加投标。

    - 符合第一章投标邀请“合格投标人资格要求”的特殊条款。

  - 中标人是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

# 合格的货物和服务

  - “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

  - “服务”是指投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它伴随服务。

  - 政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，依据《政府采购进口产品管理办法》执行。

  - 本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

# 投标费用

  - 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

# 招标文件

# 招标文件的编制依据与构成

  - 本招标文件的编制依据是《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、中华人民共和国财政部令第18号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规。

  - 要求提供的货物、采购过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件以中文文字编写。

招标文件共七章，由下列文件以及在招标过程中发出的澄清、修改和补充文件组成，内容如下：

第一章　投标邀请

第二章　投标资料表

第三章　用户需求书

第四章　评分体系和标准

第五章　投标人须知

第六章　合同条款

第七章　投标文件格式

  - 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

  - 本招标文件的解释权归“广东中采招标有限公司”所有。

# 招标文件的澄清

  - 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标采购单位。采购代理机构将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，招标采购单位将召开答疑会，并将会议内容以书面形式发给每个购买招标文件的潜在投标人，答复中不包括问题的来源。

  - 投标人在规定的时间内未对招标文件提出澄清或疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

  - 除非依本须知第7.1规定的有必要时或投标资料表中另有规定，不举行项目集中答疑会或现场考察，如举行集中答疑会或现场考察的，则按以下规定：

    - 在投标资料表中规定的日期、时间和地点组织公开答疑会或现场考察；

    - 潜在投标人对本项目提出的疑问，需在答疑会或现场考察召开日前至少一个工作日将问题清单以书面形式（加盖公章）提交至采购代理机构，潜在投标人代表于上述的时间和地点出席答疑会或现场考察。

    - 已购买招标文件的投标人如不出席答疑会或现场考察视为对招标文件所有内容无任何异议。

# 招标文件的修改

  - 无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改，招标采购单位对已发出的招标文件进行必要修改的，应当在招标文件投标资料表中所述提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

  - 澄清或修改时间距投标截止时间不足十五日的，采购人或采购代理机构在征得已获取招标文件的潜在投标人同意并书面确认后，可不改变投标截止时间。

  - 招标文件的修改内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标采购单位确认。如在24小时之内无书面回函则视为同意修改内容，并有责任履行相应的义务。

# 投标文件的编制

# 投标的语言

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持资料和己印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

# 投标文件的构成

  - 投标人编写的投标文件应包括初审文件、技术文件、商务文件，编排顺序参见投标文件格式。

  - 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

# 投标文件的编写

  - 投标人应完整、真实、准确地填写招标文件中提供的投标函、开标一览表(报价表)、投标分项报价表（如适用）以及招标文件中规定的其它所有内容。

  - 投标人对招标文件中多个包组进行投标的，其投标文件的编制可按每个包组的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由投标人承担。

  - 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

  - 如果因为投标人的投标文件只填写和提供了本招标文件要求的部分内容和附件，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果和责任由投标人承担。

# 投标报价

  - 投标人应按照“第三章　用户需求书”中采购项目技术规格、参数及要求规定的内容、责任范围进行报价。并按《开标一览表(报价表)》及《投标分项报价表》（如适用）的要求报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，被视为包含在投标报价中。

  - 投标分项报价表内容应包含：

    - 从中华人民共和国境内提供的货物须包含：

      - 投标产品价；

      - 除应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税，还应包括对以下①、②两项已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税：

① 报价的货物在制造或组装时使用的部件和原材料是从境外进口的；

② 报货架交货价的货物是从境外进口的。

      - 报投标资料表中列出的其他伴随服务的费用和标准附件价、备品备件及专用工具价(如有)。

    - 从中华人民共和国境外提供的货物须包含：

      - 投标产品价；

      - 除应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税，如果投标资料表中另有规定，还应包括货物从境外进口己交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税；

      - 报货物境外离岸价格、国外运输费、国外运输保险费；

      - 报投标资料表中列出的其他伴随服务费用和标准附件价、备品备件及专用工具价(如有)。

  - 对于报价免费的内容须标明“免费”。

  - 投标人根据本须知第12.2条的规定将投标报价分成几部分，只是为了方便对投标文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权力。

  - 除投标资料表中另有规定，投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

  - 除投标资料表中允许有备选方案外，本次招标不接受选择性报价，否则将被视为无效投标。

  - 除投标资料表另有规定外，本次招标不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效投标。

# 投标货币

  - 投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价。

# 联合体投标

  - 除非投标邀请中另有规定，不接受联合体投标。如果投标邀请中规定允许联合体投标的，则必须满足：

    - 以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须符合本须知“合格的投标人”的一般规定，并至少有一方符合“合格的投标人”的特殊条款要求；

    - 联合体投标的，必须提供各方签订的共同投标协议，明确约定各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目（或包组）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（或包组）投标。

    - 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

    - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同。

# 证明投标人合格和资格的文件

  - 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。如果投标人为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、共同投标协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。否则，将导致其投标无效。

  - 投标人提交的资格证明文件应证明其满足本须知定义的合格投标人。

# 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

  - 投标人应提交证明文件，证明其拟投标的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

  - 货物和服务合格性的证明文件应包括投标分项报价表中对货物和服务原产地的说明。

  - 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

    - 货物主要技术指标和性能的详细说明；

    - 货物正常使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

    - 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格作出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人须提供所投设备的具体参数值。投标人在阐述时应注意招标文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准。投标人在投标中要实质上满足或超过招标文件的要求。

# 投标保证金

  - 投标人应按投标资料表中规定的金额和期限缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

  - 如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，招标采购单位将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

  - 中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订采购合同后五个工作日内不计利息原额退还。

  - 下列任一情况发生时，投标保证金将被没收：

    - 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

    - 中标后无正当理由放弃中标或中标人在规定期限内未能根据本须知规定签订合同；

    - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标           文件规定，将中标项目分包给他人的；

    - 中标人未按本须知规定交纳招标代理服务费。

# 投标有效期

  - 投标应自投标资料表中规定的投标文件递交截止时间起，并在投标资料表中所述期限内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，视为无效投标。

  - 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

# 投标文件的式样和签署

  - 投标文件的式样：投标人应准备一份投标文件正本、电子文件和投标资料表中规定数目的副本，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

  - 投标文件的签署：

    - 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，投标文件要求签名的由法定代表人或经其正式授权的代表签字，投标文件每一页均要求加盖投标人公章，副本可以复印，与正本具有同等法律效力。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权委托书》附在投标文件中。

    - 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

# 投标文件的递交

# 投标文件的密封和标记

  - 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表(报价表)、投标保证金缴付凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、电子文件和退投标保证金说明函单独一起密封提交，若联合体投标，应将各方共同签署的《联合投标协议》和《投标联合体授权主体方协议书》一并提交，并在信封上标明“开标信封”的字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。

  - 投标文件封装：

    - 清楚标明递交至投标资料表中指明的地址及写明投标人名称和地址。

    - 注明投标邀请中指明的项目名称、项目编号、包组号（如有）和“在(招标文件中规定的开标日期和时间)之前不得启封”的字样。

  - 如果未按本须知上款要求加写标记和密封，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

# 投标截止期

  - 投标人应在不迟于投标资料表中规定的截止日期和时间将投标文件递交至采购代理机构，递交地点应是投标资料表中指明的地址。

  - 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

  - 采购代理机构将拒收在招标文件规定的投标截止时间之后送达的投标文件。

# 投标文件的修改和撤回

  - 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

# 开标与评标

# 开标

  - 采购代理机构在投标邀请中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

  - 开标时，由按签到顺序递交投标文件的前三名投标人代表作为全体投标人推选的代表就所有投标文件的密封情况进行检查，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案，以及采购代理机构认为合适的其他内容。

  - 在开标时，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

  - 采购代理机构将做开标记录，开标记录由投标人代表和有关人员共同签字确认。

# 评标委员会和评标方法

  - 评标由依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员按政府采购规定由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，采购人代表人数、专家人数构成将按照投标资料表中确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

  - 评标委员会名单在评审结果确定前严格保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

    - 参与招标文件论证的；

    - 评标委员会中，同一任职单位评审专家超过二名的；

    - 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

    - 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

    - 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

    - 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

    - 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

  - 评标委员会和有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。

  - 评标委员会将按照投标资料表中确定的评标方法和本招标文件第四章中规定的评标标准进行评标。

# 投标文件的初审

  - 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、文件签署是否合格、是否按招标文件的规定密封和标记、投标人是否缴纳了投标保证金、有无计算上的错误等。

  - 开标时，投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

  - 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

  - 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符或优于，没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

    - 在资格性审查、符合性检查时，未能通过资格性、符合性审查被认定为无效投标，具体条款详见招标文件第四章《资格、符合性评审条款》。

    - 评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

# 投标文件的澄清

  - 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字或盖章，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖章的书面形式作出。

  - 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

# 投标文件详细评价

  - 评标委员会将对通过资格性、符合性审查的投标文件进行详细评价和比较。

# 定标原则与授标

  - 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告。

  - 采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。除投标资料表另有规定的，推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人。

  - 采用最低评标价法的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

  - 评标委员会提交评标报告和推荐中标意见报采购人确认，采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。确认后采购代理机构将在刊登本项目招标公告的媒体上发布中标公告。不在中标名单之列者即为未中标人，采购代理机构不再以其他方式另行通知。

  - 因不可抗力或自身原因不能履行政府采购合同的、不按要求与采购人签订政府采购合同、中标人放弃中标、中标资格被依法确认无效的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，没有其他中标候选人的，应当重新组织采购活动。

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.7.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.7.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.7.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.7.4因重大变故，采购任务取消的。

# 质疑与回复

  - 投标人有质疑时，应当以书面形式（加盖投标人公章）在质疑有效期限内向招标采购单位提交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

  - 质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据“谁主张谁举证”的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、投标人名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。招标采购单位受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内作出答复。对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

  - 招标采购单位在收到供应商的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

# 中标通知书

  - 中标人确定后，采购代理机构将在政府采购监督管理部门规定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，向采购人及未中标人发出《招标结果通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

  - 《中标通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。

# 授予合同

# 合同的订立

  - 除非投标资料表另有规定，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

  - 招标采购单位不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

  - 签订政府采购合同后七个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

# 合同的履行

  - 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报同级政府采购监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报同级政府采购监督管理部门备案。

  - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按规定备案。

# 履约保证金

  - 中标人应按照投标资料表规定的金额，采用采购人可以接受的其他形式向采购人提交履约保证金。

# 招标代理服务费

  - 中标人应按照招标文件投标资料表中的规定缴纳招标代理服务费。否则，将没收其投标保证金。

  - 服务费按差额定率累进法计算。

| 费率 中标金额 | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% |
| 100～500万元 | 1.1% |
| 500～1000万元 | 0.8% |
| 1000～5000万元 | 0.5% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% |
| 1～5亿元 | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% |

例如：某货物招标中标金额为850万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（850-500）万元×0.8%=2.8万元

合计收费=1.5+4.4+2.8=8.7（万元）

# 第六章

# 合同条款

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方（采购人）：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方（中标人）：                    
电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：                                   项目编号：

根据              项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的规定，双方经协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 货物内容

具体货物内容见工程量清单。

本项目合同价已包括但不限于货物费、运输费、装卸费、保险费、安装费、零配件费、技术服务费（含联络费、培训费、调试费）、税费（含新旧税制下执行的所有税费）、验收费、不可预见费等完成本项目内容所需的一切相关费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

- 下列文件均为本协议不可分割部分：

- 项目编号GDZC-17GZ168招标项目，由广东中采招标有限公司发给乙方（中标人）的中标通知书；

- 项目编号GDZC-17GZ168招标项目，乙方（中标人）中标的响应文件及相关服务承诺；

- 项目编号GDZC-17GZ168招标文件；

- 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）。

- 合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）。

- 设备要求

- 货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

- 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

- 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 交货期、交货方式及交货地点

- 交货期：自合同签订之日起90日历天内完成交货及安装调试。

- 交货地点： 大沥镇九龙公园。

- 付款方式

由甲方按下列程序付款：

- 预付款：签订合同后，30个日历日内支付至合同总价20%；

- 设备安装调试结束，项目完工之日起30个日历日内支付至合同总价70%；

- 项目整体完成验收合格且完成结算工作后，30个日历日内支付至结算价95%；

- 质保期满之日起30个日历日内，支付至结算价100%；

- 本项目为政府财政拨款，甲方在前款约定的付款时间向政府采购支付部门提出办理支付申请手续后即视为甲方已经按期支付，政府财政支付部门的审核时间与甲方无关。

- 质保期及售后服务要求

- 本合同的质量保证期（简称“质保期”）为一年，质保期自货物最终验收合格之日起算，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身有偿维修保养服务。

- 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

- 对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

- 安装与调试

乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

- 验收

- 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

- 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

- 违约责任与赔偿损失

- 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同约定的，甲方有权拒收，乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金，且应继续完成供货或提供服务。

- 乙方未能按本合同约定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，乙方应按照合同总价的  %向甲方支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

- 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。

- 甲方逾期付款，每逾期一日，应按应付而未付款项的万分之一向乙方偿付违约金。

- 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

- 争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提出诉讼。

- 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

- 其它

- 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

- 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 合同生效

- 合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

- 合同壹式    份，其中甲乙双方各执     份，采购代理机构执壹份，政府采购监督管理部门     份。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

代表：                                  代表：

签定地点：

签定日期：        年     月    日       签定日期：        年     月     日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

# 第七章  投标文件格式

# 投标文件包装封面参考

投 标 文 件 口 开标信封 口 正本 口 副本 项目编号：GDZC-17GZ168 项目名称：九龙公园视频监控系统（一期） 投标人名称： 投标人地址： ( 年 月 日 时 分)之前不得启封

# 投标文件目录表

项目名称：九龙公园视频监控系统（一期）

项目编号：GDZC-17GZ168

| 文件类型 | 序号 | 文 件 名 称 | 提交情况 | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 无 |  |  |
| 初审文件（加盖投标人公章） |  | 投标函 |  |  |  |  |
|  |  | 投标人资格声明函 |  |  |  |  |
|  |  | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件 |  |  |  |  |
|  |  | 2016年财务状况报告 |  |  |  |  |
|  |  | 2017年7月-2017年9月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 |  |  |  |  |
|  |  | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重 大违法记录的书面声明（格式自定） |  |  |  |  |
|  |  | 法定代表人授权委托书 |  |  |  |  |
|  |  | 法定代表人证明书 |  |  |  |  |
|  |  | 实质性响应一览表 |  |  |  |  |
| 投标人应提交的技术文件（加盖投标人公章） |  | 开标一览表(报价表) |  |  |  |  |
|  |  | 投标分项报价表 |  |  |  |  |
|  |  | 投标货物的详细情况描述（附相关证明资料/产品宣传彩页） |  |  |  |  |
|  |  | 投标货物技术偏离表 |  |  |  |  |
|  |  | 重要条款响应一览表 |  |  |  |  |
|  |  | 投标货物技术服务方案 |  |  |  |  |
|  |  | 投标人认为需要提供的其它说明和资料 |  |  |  |  |
| 投标人应提交的商务文件（加盖投标人公章） |  | 投标人基本情况表 |  |  |  |  |
|  |  | 守合同重信用证书/重合同守信用证书复印件 |  |  |  |  |
|  |  | 广东省公共安全技术防范协会会员单位证书复印件；任常务理事单位（含）以上的职务证书复印件 |  |  |  |  |
|  |  | ISO9001质量管理体系认证证书复印件 |  |  |  |  |
|  |  | 同类项目情况一览表 |  |  |  |  |
|  |  | 拟投入本项目人员情况一览表 |  |  |  |  |
|  |  | 用户需求商务条款响应一览表 |  |  |  |  |
|  |  | 资料原件提交清单 |  |  |  |  |
|  |  | 招标代理服务费承诺书 |  |  |  |  |
|  |  | 退投标保证金说明 |  |  |  |  |
|  |  | 投标保证金递交证明文件 |  |  |  |  |
|  |  | 投标人认为需要提供的其他商务资料 |  |  |  |  |

## 投  标  函

致：广东中采招标有限公司

我方确认收到贵方           （项目名称）        采购货物及相关服务的招标文件（项目编号：GDZC-17GZ168），      (投标人名称、地址)     作为投标人已正式授权      (被投标人授权代表全名、职务)     为我方签名代表，签名代表在此声明并同意：

- 我们愿意遵守采购代理机构招标文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

- 我们同意本投标自投标截止之日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效并不撤回已递交的投标文件。

- 我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。

- 我们同意提供招标采购单位与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

- 我们理解招标采购单位与评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标，完全理解采购代理机构拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。

- 如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于佛山市南海区广佛商贸城发展有限公司（采购人）和广东中采招标有限公司（采购代理机构）。

- 所有有关本次投标的函电请寄：  （投标人地址）

备注：本投标函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

投标人名称：

投标人公章：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

电话：          传真：              邮编：

## 投标人资格声明函

广东中采招标有限公司：

关于贵公司　　　年　　月　　日发布                  项目（项目编号：GDZC-17GZ168）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚招标文件的

要求及有关文件规定，并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

单位名称：　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　单位公章：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

联系电话：

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于 （投标人地址）  的  （投标人名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的招投标活动，提交投标文件及采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（投标人授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

随附《法定代表人证明》

投标人名称（盖公章）：

地      址：

法定代表人（签字或盖章）：                         签字日期：     年   月   日

被授权人（投标人授权代表）（签字或盖章）：

## 法定代表人证明书

______________同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。签发日期：     年   月   日

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

投标人名称：（盖公章）：

地址：

日期：

## 实质性响应一览表

说明：投标人必须对应招标文件带“★”的实质性条款逐条应答并按要求填写下表。

投标人名称：                                                   项目编号：GDZC-17GZ168

| 序号 | 原条款描述 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ★支持双路视频融合，球机内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，球机可对视频图像进行融合输出（需要在公安部检验报告中体现，投标时提供公安部出具的型式检验报告复印件作为证明材料）； |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | ★具备BDS定位和GPS定位功能，并能够在监控画面叠加设备所在地的经纬度信息（需要在公安部检验报告中体现，投标时提供公安部出具的型式检验报告复印件作为证明材料）。 |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | ★产品主控板具有16个串口支持挂载128个RS485控制设备，具有7个RJ45网络接口、6个光纤接口、1个USB接口（需要在公安部检验报告复印件中体现，投标时提供公安部出具的型式检验报告复印件作为证明材料）； |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | ★产品编码板支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置（需要在公安部检验报告复印件中体现，投标时提供公安部出具的型式检验报告复印件作为证明材料）； |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | ★支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报，最大支持8路（需要在公安部检验报告复印件中体现，投标时提供公安部出具的型式检验报告复印件作为证明材料）； |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | ★本招标项目为交钥匙项目，所有子项目要求中的设备、项目的配置参数、技术规格及数量为基本要求。投标人投标方案中，应包括但不限于各项目中要求的设备、材料及施工要求，最终需要提供的是完善的整体系统。 |  |  | 见《投标文件》第 页 |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

## 开标一览表(报价表)

投标人名称：                                                    项目编号：GDZC-17GZ168

| 采购内容 | 数量 | 投标报价 （人民币 元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 九龙公园视频监控系统（一期） | 一批 | 小写：RMB 大写： | 自合同签订之日起90日历天内完成交货及安装调试 |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

备注：

  - 此表须附在正、副本的投标文件中，并另封装一份于开标小信封中。

  - 此表内投标报价为最终价，投标文件内不得含有任何对本报价进行修改的其他说明或资料，否则为无效投标。

  - 投标报价要求具体见第五章“投标报价”要求。

  - 此表投标报价栏填写以本次最高限价为基准进行投标价格录入。

## 投标分项报价表

投标人名称：                                                    项目编号：GDZC-17GZ168

| 序号 | 产品 名称 | 型号 规格 | 品牌 | 原厂商及原产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物类费用 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说明 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | ￥： 大写： |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

注：1. 此表为《开标一览表(报价表)》的报价明细表。

2. 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。对于有配件、耗材、选件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价等内容，该表格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以任何条款签订合同的权利。

3. 属于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）中规定的中小企业产品的，需在本表中详细列明。

4. 该表格式仅作参考，投标人的详细报价表格式可自定。

## 投标货物的详细情况

（附相关证明资料/产品宣传彩页）

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

- 货物品牌、型号。

- 货物技术参数、性能及配件。

- 投标货物的质量标准、检测标准、测试手段。

- 投标货物主要备品备件、易损件、专用工具等配置国内提供情况说明。

- 投标人认为对投标有利的其他资料。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

## 投标货物技术偏离表

投标人名称：                                                     项目编号：GDZC-17GZ168

| 序号 | 货物名称 | 原条款描述 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

备注：

- 本表的货物名称及规格型号须与《投标分项报价表》一致。

- 投标响应参数应与厂家的产品资料一致，不一致的以厂家资料为准。

## 重要条款响应一览表

说明：投标人必须对应招标文件带“▲”的重要条款逐条应答并按要求填写下表。

投标人名称：                                               项目编号：GDZC-17GZ168

| 序号 | 原条款描述 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲支持最低照度可达彩色：0.0003Lux；黑白：0.0001Lux （需要在公安部检验报告中体现）； |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 2 | ▲具有自动、关闭、开启光学透雾设置选项，透雾等级0-100可调。当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。（需要在公安部检验报告中体现）； |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 3 | ▲球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB（需要在公安部检验报告复印件中体现）； |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 4 | ▲白天和夜间，车辆捕获率不小于99%，车牌识别率不小于99%；同时可在抓拍图片上叠加监测点编号、监测点信息、摄像机编号、抓拍时间、车牌号码、车身颜色、车辆类型、场景编号、场景名称等信息（需要在公安部检验报告复印件中体现）； |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 5 | ▲球机可响应平台下发的获取可视域信息指令，上报设备视场角、可视距离、安装位置、镜头指向方位。其中设备视场角、可视距离能够随着倍率变化（需要在公安部检验报告中体现）； |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 6 | ▲信号防雷电路与地之间的连接线路上设置有第一隔离装置（提供国家相关部门颁发的技术专业认定证书复印件加盖投标人公章）； |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 7 | ▲防雷器具有接地抗干扰技术（提供国家相关部门颁发的技术专业认定证书复印件加盖投标人公章）； |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 8 | ▲产品具备三码流编码功能：样机支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能（需要在公安部检验报告中体现）； |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 9 | ▲产品音频编码功能：具备G.722、G.711u、G.711A、PCM格式编码选项（需要在公安部检验报告中体现）； |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 10 | ▲产品单板卡可支持8路800W或96路1080P或128路720P解码H.264/H.265解码（需要在公安部检验报告中体现）； |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 11 | ▲产品支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能（需要在公安部检验报告中体现）； |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 12 | ▲WEB端支持用户名、用户级别、联系电话、Email、用户角色分配的信息管理（需要在公安部检验报告中体现）； |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 13 | ▲支持鹰眼系列全景摄像机，实现180度的全景监控，可以对全景区域内的多个目标进行穿越警戒面、区域入侵、进入区域、离开区域行为的检测（需要在公安部检验报告中体现）； |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 14 | ▲预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、音量控制、主/子码流切换、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍、鱼眼、图像选取定位（需要在公安部检验报告中体现）； |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 15 | ▲通过客户端支持通过配置窗口分屏数（1/4/9/16），使预览上墙分割数等于或大于配置的数时上墙子码流，低于配置的分屏数时上墙主码流（需要在公安部检验报告复印件中体现）； |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 16 | ▲支持报警应用功能、电子地图功能、人脸检测功能、客流统计功能（需要在公安部检验报告复印件中体现）； |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 17 | ▲支持卡片、指纹、密码等多种认证，支持首卡开门、反潜回、非法开门联动报警功能。（需要在公安部检验报告复印件中体现）； |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 18 | ▲支持二维码、身份证、IC卡等多种介质授权通行，支持访客单管理停车场系统，可自动授权进行车辆放行（需要在公安部检验报告复印件中体现）； |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 19 | ▲支持图片直存功能：接入卡口摄像机，卡口摄像机识别到车牌后可将图片直接存入NVR，NVR可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间、车牌号码检索图片（需要在公安部检验报告复印件中体现）； |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 20 | ▲支持接入人体抓拍机，当抓拍机侦测到人体并触发报警时，NVR可联动录像、保存人体图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片（需要在公安部检验报告中体现）； |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 21 | ▲支持对人体图片进行结构化识别，可提取出人体属性（性别、年龄段、衣服颜色、戴眼镜、背包、骑车），并支持按属性进行检索人体图片； 可对图片进行建模，并支持人体以图搜图，相似度可设置为0-1（需要在公安部检验报告中体现）； |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 22 | ▲支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放（需要在公安部检验报告中体现）； |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 23 | ▲可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字（需要在公安部检验报告中体现）； |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 24 | ▲对比度：≥6000:1（需要在公安部检验报告中体现）； |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 25 | ▲亮度：≥485cd/㎡（需要在公安部检验报告中体现）； |  |  | 见《投标文件》第 页 |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

## 投标货物技术服务方案

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

      - 技术实施方案。

      - 项目实施保障性。

      - 投标人认为对投标有利的其他资料。

附件

## 售后维修/服务点证明材料

兹证明          （售后维修/服务点名称）与           （公司名称）建立了本次投标中（项目编号：GDZC-17GZ168）的货物定点售后维修/服务关系。

服务点全称（盖章）：

服务点负责人：

服务点电话：

服务点详细地址：

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

## 投标人基本情况表

- 公司基本情况

  - 公司名称：                                电话号码：

  - 地    址：                                传    真：

  - 注册资金：                                经济性质：

  - 公司开户银行名称及账号：

  - 营业注册执照号：

  - 公司简介

文字描述：发展历程、经营规模及服务理念、技术力量、财务状况、管理水平等方面进行阐述

图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

- 投标人获得国家有关部门颁发的资质和国内外知名厂商出具的销售许可证明：

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查，如以上数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

## 同类项目情况一览表

投标人名称：                                                     项目编号：GDZC-17GZ168

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 主要设备名称 | 合同总价 | 签约及完成时间 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |

备注：须同时提供合同复印件、通过公安部门项目整体验收报告及第三方检测机构的检测报告复印件,不提供不得分。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

## 拟投入本项目人员情况一览表

投标人名称：                                                  项目编号：GDZC-17GZ168

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业 | 经验年限 | 拟担任职务或承担工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：提供以上人员资质证书复印件及近2017年7-9月在投标单位购买社保证明文件作为证明材料，证书原件核查。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

## 用户需求条款响应一览表

说明：投标人必须对应招标文件的用户需求书商务条款逐条应答并按要求填写下表。

投标人名称：                                                     项目编号：GDZC-17GZ168

| 序号 | 原条款描述 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 系统概述 |  |  |
|  | 系统设计依据 |  |  |
|  | 系统总体规划设计 |  |  |
|  | 技术参数 |  |  |
|  | 包装、保险及发运、保管要求 |  |  |
|  | 质保期及售后服务要求 |  |  |
|  | 安装、调试与验收 |  |  |
|  | 报价要求 |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

## 资料原件提交清单

投标人名称：                                                    项目编号：GDZC-17GZ168

| 序号 | 资料名称 | 页数 | 对应投标文件页码 | 提交情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 有 | 无 |  |
|  |  |  | 见《投标文件》第 页至 页 |  |  |  |
|  |  |  | 见《投标文件》第 页至 页 |  |  |  |
|  |  |  | 见《投标文件》第 页至 页 |  |  |  |
|  |  |  | 见《投标文件》第 页至 页 |  |  |  |
|  |  |  | 见《投标文件》第 页至 页 |  |  |  |
|  |  |  | 见《投标文件》第 页至 页 |  |  |  |
|  |  |  | 见《投标文件》第 页至 页 |  |  |  |
|  |  |  | 见《投标文件》第 页至 页 |  |  |  |
|  |  |  | 见《投标文件》第 页至 页 |  |  |  |
|  |  |  | 见《投标文件》第 页至 页 |  |  |  |

备注：

  - 本表中的“对应投标文件页码”栏填写相应的复印件所在投标文件中的页码范围，以便评审时核对。

  - 评审内容中所要求提交“原件”的应独立封装，并内附本清单，以便评审委员会核对，评标结束当日退回，如未提供原件的，该项评分为0分。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

## 招标代理服务费承诺书

广东中采招标有限公司:

本公司       (投标人名称)      在参加在贵公司举行的       (项目名称)      (项目编号：GDZC-17GZ168)的招标中如获中标，我公司保证按照招标文件规定缴纳“招标代理服务费”后，凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《中标通知书》。

如我方违反上款承诺，愿凭贵公司开出的相关通知，同意广东中采招标有限公司办理支付手续，扣除我司提交的全部投标保证金，并愿承担全部由此引起的法律责任。

特此承诺!

投标人名称(盖公章):

投标人地址:

电话:

传真:

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

签署日期:

## 退投标保证金说明

我方为  （项目名称）  的投标（项目编号为：GDZC-17GZ168）所提交的投标保证金 （大写金额）  元，请退还投标保证金  （小写金额）  元，请划到以下账户：

| 收款人名称 |  |
| --- | --- |
| 收款人地址 |  |
| 开户银行 （含汇入地点） |  | 联系人 |  |
| 账 号 |  | 联系电话 |  |

备注：此表须附在开标小信封中。当投标人收到中标通知书或招标结果通知书，申请退还投标保证金时，招标采购单位按其填写在“退投标保证金说明”上的内容，按规定退还投标人的投标保证金。

投标人（公章）：

日  期：

# Text boxes

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）